## Slide 1
Lechner, Sobotta, Roßmann
09.02.2023
Empfang von Wetterstateliten Daten

## Slide 2
Inhalt
Inhalt
<Foliennummer>
Einleitung
Hardware
Software
Versuchdurchführung
Auswertung & Fazit

## Slide 3
Einleitung
Einleitung
3
Empfangen von Wettersateliten Daten mit RTL-SDR
Wollen zeigen → für Laien prinzipiell möglich
Nur Materialen verwenden, die leicht zu beschaffen sind

## Slide 4
Hardware
Hardware
3
Dipol-Antenne
Besteht aus zwei Metallstangen oder Drähten
Die optimale Länge: λ/2
Pro: leichte Beschaffung, leicht auf Wellenlänge/Freqeunz einstellbar
Contra: muss ausgerichtet werden → erschwerter Empfang von bewegenden Sender
QFH-Antenne
Steht für Quadrifilar helicoidal Antenne
Besteht aus vier Drähten die verdreht sind
Pro: durch Drehung der Drähte besserer Signal-Empfang
Contra: komplizierter einstellbar

## Slide 5
Antennen Bilder
3
QFH-Antenne aus unserem Versuch mit Längen- angaben
Dipol-Antenne für verschidene Freqenunzen https://shopdelta.eu/shop_image/product/atk-log_5-12_21-60.jpg [Zugriff am 08 Februrar 2023].

## Slide 6
Software
Software
3
Für Aufnahme würde jedes Soundaufnahmeprogramm gehen
    Besser spezielles Programm, damit Bandbreite änderbar oder Doppler- effekt entfernt werden kann.
Audio Aufnahme Dekodieren mit wxtoimg → wurde extra für diese Aufgabe entwickelt

## Slide 7
3
Typisches mit Wxtoimg erzeugtes Bild https://leshamilton.co.uk/guide/wxmg02s.jpg [Zugriff am 08 Februrar 2023].

## Slide 8
Versuchdurchführung
Durchführung
<Foliennummer>
Versuch mit Dipol
    Auf Freqeunz des NOAA-Sateliten einstellen
    Antenne über Coaxialkabel mit RTL-SDR-Stick verbinden
    1. Aufbau in Berliner Innenstadt
    Auf Überflug des Sateliten warten → Flugbahn der NOAA Stateliten ist im Programm einsehbar sowie die Sendefreqeunz
    Signal aufnehmen und mit Wxtoimg dekodieren
Versuch mit QFH-Antenne
    Selber Aufbau, nur weiter außerhalb von Berlin um Empfang eines sauberen Signals zu verbessern

## Slide 9
<Foliennummer>

## Slide 10
Auswertung
Auswertung & Fazit
<Foliennummer>
Versuch mit Dipol
    Kein Signal empfangen → Signal zu sehr blokiert von Gebäuden
    Dipol auf Grund seiner Aufbaus nicht geeignet → Verbesserung durch Kreuzdipol möglich
Versuch mit QFH-Antenne
    Signal empfangen → deutlich hörbar aber mit starkem rauschen
    Gut geeignet für den Empfang → Sateliten drehen sich zur Stabilisierung dadurch umpolung des Signales → wird durch Drehung der Drähte kompensiert
    Dekodierung scheitert auch nach viel Nachbearbeitung, da Telemetrie Daten nicht korrekt übertragen wurden

## Slide 11
Fazit
Auswertung & Fazit
<Foliennummer>
Grundsätzlich möglich → für Laien nicht
der richtigen Antenne und die Verbesserung der Signalaufnahme- bedingungen entscheidend
Versuch setzt grundlegendes Wissen in Analog-, Elektrotechnik sowie Signalverarbeitung voraus
In den meisten Fällen lohnt sich es mehr auf professionelle Dienste zurückzugreifen

## Slide 12
Vielen Dank.

## Slide 13
Quellen
Quellen
<Foliennummer>
Wireless Communications and Networking, Elsevier, 2007.
Lakshan, “What is sdr and what can you do with sdr?,” https://www.seeedstudio.com/blog/2020/05/25/ what-is-sdr-and-what-can-you-do-with-sdr/, Accessed: 06.12.2022.
“About rtl-sdr,” https://www.rtl-sdr.com/about-rtl-sdr/, Accessed: 03.11.2022.
Realtek, “Rtl2832u,” https://www.realtek.com/en/products/communications-network-ics/item/rtl2832u, Accessed: 03.11.2022.
NOAA, “Noaa-18 operational status,” https://www.ospo.noaa.gov/Operations/POES/NOAA18,
Accessed: 30.11.2022.
Elektronik-Kompendium.de, “Dipol,” https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0810171.htm, Accessed: 06.12.2022.
airspy.com, “Sdrsharp,” https://airspy.com/, Accessed: 06.12.2022.
SDR-Radio.com Ltd., “Sdr console,” https://www.sdr-radio.com/console, Accessed: 06.12.2022.
https://www.instructables.com/member/spacemanlabs/,“Qfh instruction,” https://www.instructables.com/ NOAA-Satellite-Signals-with-a-PVC-QFH-Antenna-and-/, Accessed: 02.12.2022.
John Coppens, “Qfh design,” http://jcoppens.com/ant/qfh/index.en.php, Accessed: 02.12.2022.

## Slide 14
www.htw-berlin.de